## Slide 1
SANACIJA TERASE U ULICI BOŽIDARA MAGOVCA –I FAZA

## Slide 2
SANACIJA TERASE U ULICI BOŽIDARA MAGOVCA – I FAZA

## Slide 3
- S OBZIROM NA DODATNA OŠTEĆENJA KONSTRUKCIJE U PERIODU OD 2005. GODINE DO DANAS I TEMELJEM ISTRAŽIVANJA POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE NA PROBNOM POLJU, IZVIDNE SU POTREBE ZA DOPUNOM PROJEKTIRANOG RJEŠENJA.
- DOPUNE PROJEKTIRANOG RJEŠENJA UTVRĐIVAT ĆE SE TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA I PROMPTNO RJEŠAVATI

## Slide 4
Mamutica – I., II. i III. faza

## Slide 5
PROJEKT SANACIJE KONSTRUKTIVNIH DIJELOVA ZAPADNE TERASE MAMUTICE-II FAZA

## Slide 6
Zapadna terasa sastoji se od tri dilatacije tlocrtnih dimenzija 37,6 x 8,0m, te jedne zasebne dilatacije od jednog polja tlocrtne dimenzije 6,2x6,5m. Sve četiri dilatacije su predmet projekta sanacije.
Tlocrt srednje dilatacije

## Slide 7: Problemi i nedostaci
A) Nefunkcionalan sustav odvodnje terase što je dovelo do nekontroliranog curenja vode kroz konstrukciju i do korozije armature s odlamanjem zaštitnog sloja betona

## Slide 8
Konstantno slijevanje vode uz stupove konstrukcije i procurivanje vode uz temelje dovelo je do ispiranja čestica materijala temeljnog tla što je dovelo do slijeganja pojedinih temelja

## Slide 9
B) Tome doprinosi i kanalizacija u tlu koja je izvedena ispod temelja stupova, a koja je uz to i oštećena (utvrđeno video snimanjem postojeće kanalizacije). Slijeganje konstrukcije utvrđeno je i geodetskom snimkom, ali je očigledno i vizualno.

## Slide 10
C) Neadekvatan odnos raspona konstruktivnih elemenata i njihovih dimenzija doveo je do prekoračenja dugotrajnih progiba koji imaju za posljedicu ugrožavanje graničnog stanja uporabljivosti konstrukcije. Stvorena su ulegnuća unutar polja kontinuirane ploče nosive u jednom smjeru u kojima je onemogućeno otjecanje vode prema vodolovnim grlima i voda curi kroz konstrukciju.

## Slide 11
D) Prema istražnim radovima provedenim na konstrukciji u veljači 2013. godine, grede nisu izvedene prema zahtjevima iz originalnog statičkog proračuna iz 1974. godine, a nosivost i stabilnost konstrukcije dodatno je ugrožena korozijom armature i odlamanjem dijelova betona!

## Slide 12: Rješenja problema i planirani radovi
Sanacija i izmještanje kanalizacije izvan zone temeljenja
Potrebno je izvesti novi sustav kanalizacije koji se neće nalaziti ispod postojećih temelja.

## Slide 13
2. Izvedba novog sustava odvodnje terase s sljedećim radovima
izvedba novih vodolovnih grla na mjestima gdje ploča ima najveći progib, tj, najnižu gornju kotu – obavezno spajanje novih vertikala kanalizacijsku mrežu, nikako ne pustiti vodu po terenu kao do sada
potrebno je riješiti i sustav odvodnje vode iz klima uređaja, spajanjem na zajedničku vertikalu i odvođenjem vertikale u kanalizaciju
- beton za pad će se izvesti samo gdje je to potrebno za odvodnju i to prosječne debljine 4 cm tako da bude što manje opterećenje na konstrukciju
- izvedba hidroizolacije na betonu za pad
- izvedba završnog sloja asfalta

## Slide 14
3. Radovi na nosivim elementima konstrukcije
- skidanje slojeva iznad nosive ploče terase
- uklanjanje zaštitnog sloja betona vodenim topom s tlakom na mlaznici do 2000 bara gdje je potreba ugradnja armature ili samo sanacija zaštitnog sloja armature
- ugradnja armature u gornju zonu ležajeva greda
- ojačanje greda čeličnim lamelama s donje strane i čeličnim lamelama za nošenje posmičnih sile
- zbog znatne degradacije konzolnih istaka na zgradi i ugrožavanje statičke stabilnosti potrebno je izvesti nove stupove koje je potrebno povezati sa zgradom ubušavanjem čeličnih trnova
- obnavljanje zaštitnog sloja betona kvalitetnim alkaličnim polimercementnim mortom – torkretiranje
- obrada svih površina betona nanošenjem tankoslojnog zaštitnog premaza

## Slide 15
Radovi na nosivim elementima konstrukcije se sastoje od:
Ojačanja greda
Izvedbe novih stupova uz zapadni vanjski zid zgrade na mjestima oštećenih ležaja greda
Sanacija oštećenog betona - reprofilacija

## Slide 16
Prijedlog tehničkog rješenja ojačanja greda

## Slide 17
Izvedba novih stupova na 12 pozicija koje je potrebno povezati čeličnim trnovima za zapadni vanjski zid zgrade na mjestima oštećenih ležajeva greda

## Slide 18
Sanacija oštećenog betona
Postupak reprofilacije se odvija u zoni zaštitnog sloja armature, a sastoji se od nekoliko faza:
- priprema podloge (poznatim tehnologijama uklanjanja sloja betona i pripreme za nanošenje novih slojeva)
- izvođenje veznog sloja
- nanošenje sanacijskog materijala prema uvjetima izvođenja novog reprofilacijskog sloja korištenjem sanacijskih mortova i betona

## Slide 19
JUŽNA TERASA – III. FAZA

## Slide 20
Uređenje zelenih površina

## Slide 21
1. Zelena površina omeđena ulicama: Savezne Republike Njemačke, Ukrajinska, Ulica Božidara Magovca i Vatikanska
2. Park Travno

## Slide 22
Generalni urbanistički plan Grada Zagreb-kartografski prikaz procedure
Tumač planskog znakovlja:
- Detaljni planovi
- Urbanistički-arhitektonski natječaji
1.1 - 3.2-oznake urbanih pravila
- Za uređenje zelene površine omeđene ulicama: Savezne Republike Njemačke, Ukrajinska, Ulica Božidara Magovca i Vatikanska, sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba potrebno je provesti urbanističko-arhitektonski natječaj i donijeti Urbanistički plan uređenja PARK NOVI ZAGREB

## Slide 23
Za privremeno uređenje zelene površine omeđene ulicama: Savezne Republike Njemačke, Ukrajinska, Ulica Božidara Magovca (dok se ne izradi program i ne provede urbanističko-arhitektonski natječaj i dok se ne donese Urbanistički plan uređenja Park Novi Zagreb) Programom gradnje objekata i uređaja komunalne na području Grada Zagreba u 2013. godini osigurana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kn s PDV-om.

## Slide 24
Generalni urbanistički plan Grada Zagreba– kartografski prikaz korištenje i namjena prostora
Tumač planskog znakovlja:
-javne zelene površine-javni park
Uređenju Parka Travno, sukladno članku 99. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, prethodi provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja
-Izrađen je Program za provedbu natječaja

## Slide 25
Za uređenje Parka Travno potrebno je, prema izrađenom Programu za provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja Parka Travno, provesti natječaj putem Društva arhitekata Zagreba kojim bi se dobilo smisleno i cjelovito uređenje prostora

## Slide 26
HVALA NA PAŽNJI